แผนที่ - เข็มทิศ

แผนที่

แผนที่คือสิ่งที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนผิวโลก ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยจำลองลงไว้บนวัตถุที่มีพื้นระนาบตามมาตราส่วน รายละเอียดต่างๆ จะแสดงด้วยเส้นและสัญลักษณ์ต่างๆ

ชนิดของแผนที่ทั่วไป

1. แผนที่แบนราบ คือแผนที่ที่แสดงบนผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ำใช้แสดง

ตำแหน่งระยะทางและเส้นทาง

2. แผนที่ภูมิประเทศ คือแผนที่ที่แสดงบนพื้นผิวโลก แสดงความสูงต่ำ ให้ประโยชน์มากกว่าแบนราบ

3. แผนที่ภาพถ่าย คือแผนที่ที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศ สามารถเห็นลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งไม่ปรากฎในแผนที่ แบบนี้ถูกต้องกว่าแบบอื่น

เข็มทิศ

เข็มทิศเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศเหนือ เข็มทิศที่นิยมใช้ในกิจการลูกเสือคือ เข็มทิศแบบซิลวาของสวีเดน เป็นเข็มทิศที่มีไม้โปรแทรคเตอร์ติดอยู่ด้วย

การใช้เข็มทิศซิลวา

ก  เมื่อทราบค่ามุมอาซีมุท ต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปทางทิศใด สมมุติว่าบอกค่ามุมอาซีมุท 80 องศา

1  เอาเข็มทิศวางบนผ่ามือ  หรือปกสมุดในแนวราบขนานกับพื้น

2	หมุนกรอบหน้าปัด(5)ของตลับเข็นทิศให้เลข80 อยู่ตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง

3 จับฐานเข็มทิศหันไป จนแม่เหล็กสีแดงในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บนกรอบหน้าปัด

4 ดูลูกศรชี้ทิศทางไปทางใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น การเดินตามทิศทางที่ลูกศรชี้นั้นให้มองหาจุดเด่น เช่น ต้นไม้ ก้อนหิน บ้าน เสารั้ว เป็นหลักแล้วเดินตรงไปยังจุดนั้น

ข. กรณีที่จะหาค่ามุมอาซีมุทจากจุดที่เรายืนอยู่ไปยังจุดที่เราเดินไป

1. วางเข็มทิศบนฝ่ามือหรือปกสมุดในแนวราบ

2. หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดที่เราจะเดินไป

3. หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัดอยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสีแดงในตลับระวังอย่าให้ฐาน(ลูกศรชี้ทิศทาง) เคลื่อนที่

4. ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดที่อยู่ตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง คือค่ามุมที่เราต้องการทราบ

การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ

ทิศเหนือเป็นเพียงทิศหนึ่งของทิศทั้งหลาย  ปกติเรามักจะสมมุติทิศเหนือเป็นจุดเริ่มต้นก็เพื่อความสะดวก

ที่หน้าปัดเข็มทิศนอกจากจะมีเครื่องหมายแสดงทิศแล้ว  ยังมีตัวเลขเพิ่มจำนวนไปตามเข็มนาฬิกา  เริ่ม 0  ที่ทิศเหนือแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกากลับไปที่ทิศเหนือมีเลข 370 เป็นตัวเลขบอกองศา  ฉะนั้นทิศตะวันออกจึงเป็น 90  องศา  ทิศใต้ 180  องศา  ตะวันตก  270  องศา  เมื่อเราหาทิศได้ เราก็จะทราบทิศอื่น ๆได้  โดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ ข้างหลังคือทิศใต้  ขวามือคือทิศตะวันออก  ช้ายมือคือตะวันตก

การหาทิศโดยไม่ใช้เข็มทิศ

1. สังเกตดวงอาทิตย์   ในเวลากลางวันให้สังเกตดวงอาทิตย์ ขึ้น-ตก ตามฤดูกาล

2. สังเกตดวงจันทร์     ในเวลากลางคืนให้สังเกตดวงจันทร์  ด้านที่สว่างจะหันไปทางทิศตะวันตก  ด้านเว้าแหว่งจะหันไปทางทิศตะวันตก

3. สังเกตลม	  ใช้หญ้าแห้งหรือฝุ่นโยนไปในอากาศ จะทราบว่าลมพัดมาจากทิศทางใด

4. สังเกตเถาวัลย์	  เถาวัลย์ที่พันต้นไม้จะชูยอดไปทางทิศตะวันออกเสมอ  เราก็จะหาทิศอื่นได้

5. สังเกตต้นไม้	  เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว  ให้เอาแก้มแนบต้นไม้ดูด้านที่อุ่น ๆ จะเป็นทิศตะวันตก

6. สังเกตดาว ดาวเคราะห์เป็นดาวพเนจรขึ้นไม่ประจำที่จึงไม่นิยมสังเกตดาวในการหาทิศ